## Slide 1: Holzanbau: Gründung und Setzungsverhalten getrennt vom Bestand planen · Erklärende Präsentation
Überblick: Bei einem Holzanbau, der an ein bestehendes Haus anschließt, darf die Verbindung nicht allein architektonisch betrachtet werden. Gründung, Bodenreaktionen und unterschiedliche Setzungen bestimmen mit, ob Wände, Dach und Ausbau dauerhaft funktionieren. Der folgende Leitfaden zeigt, welche Bestandsinformationen sinnvoll sind und welche Entscheidungen vor der Planung getroffen werden sollten.

## Slide 2: Warum Gründung und Setzungsverhalten getrennt geplant werden
Ein Anbau übernimmt nicht automatisch die Tragstruktur des Hauses. Bestand und Neubau können sich in Gründungsart, Gründungstiefe, Steifigkeit und Alter unterscheiden. Auch Untergrund, Bodenaufbau und Grundwassersituation sind am Anbaustandort nicht zwangsläufig dieselben wie am Bestandsgebäude. Eine geringe zusätzliche Last kann einen bisher unbelasteten Boden erstmals deutlich beanspruchen. Ein schweres Bestandsgebäude reagiert möglicherweise anders auf geringe Bewegungen als ein leichter Holzanbau. Deshalb gehört die Frage, wie beide Bausysteme sich bewegen, früh in die Planung und nicht erst in die Ausführungsphase.

## Slide 3: Welche Informationen zum Bestand erforderlich sind
Für eine belastbare Beurteilung hilft zunächst eine möglichst genaue Bestandsaufnahme. Nützlich sind vorhandene Bestandspläne, Schnitte und Ansichten sowie Angaben zur bestehenden Gründung. Fotos der Anschlussseite, des Sockels und der angrenzenden Bodenflächen können Hinweise liefern. Relevant sind außerdem bekannte Setzungen, Risse oder frühere Umbauten. Ebenso wichtig sind die geplante Gründungsart des Anbaus und die Frage, welche zusätzlichen Lasten auf den Boden einwirken. Fehlen belastbare Unterlagen, sollte zunächst geklärt werden, wie der Bestand aufgenommen werden kann. Erst auf dieser Grundlage lassen sich Gründungs- und Anschlussva

## Slide 4: Welche Informationen zum Bestand erforderlich sind
rianten sinnvoll vergleichen.

## Slide 5: Bestand und Neubau können sich unterschiedlich setzen
Unter Setzung versteht man das Zusammendrücken des Bodens unter einer Last. Ein vorhandenes Haus hat seine wesentlichen Setzungen meist bereits erfahren, wobei kleinere Nachsetzungen möglich bleiben. Der neue Anbau belastet dagegen Boden, der bislang möglicherweise kaum oder gar nicht beansprucht wurde. Unterschiedliche Gründungstiefen führen zusätzlich zu unterschiedlichen Bezugshorizonten. Werden gemeinsame Bauteile ausgeführt, müssen sie diese Bewegungsunterschiede aufnehmen können. Dazu zählen beispielsweise eine gemeinsame Wand, ein durchlaufender Bodenbelag oder ein gemeinsames Dach. Eine Trennfuge, ein gleitender Anschluss oder eine au

## Slide 6: Bestand und Neubau können sich unterschiedlich setzen
sreichend dimensionierte Fuge kann dabei als Bewegungsreserve dienen, damit kleine Verschiebungen nicht unmittelbar sichtbare Schäden verursachen.

## Slide 7: Eine eigenständige Gründung als Planungsoption
Eine eigenständige Gründung des Anbaus kann sinnvoll sein, wenn sie den Bewegungsunterschied zuverlässig entkoppelt. Sie setzt eine Gründung voraus, die zur Tragfähigkeit des Bodens am Anbaustandort passt. Zusätzlich muss die Anschlusslinie konstruktiv mit einer klaren Trennfuge oder einem gleitenden Anschluss ausgearbeitet werden. Dabei ist bewusst zu entscheiden, welche Bauteile statisch zusammenwirken sollen und welche getrennt bleiben. Eine eigenständige Gründung bedeutet nicht, dass sämtliche Bauteile vollständig voneinander getrennt werden müssen. Entscheidend ist, dass die zugelassenen Bewegungen aufgenommen werden. Parallel dazu müsse

## Slide 8: Eine eigenständige Gründung als Planungsoption
n Feuchte, Luftdichtheit und Oberflächen am Übergang berücksichtigt werden.

## Slide 9: Fragen für die weitere Planung eines Holzanbaus
Vor der konkreten Ausarbeitung helfen folgende Fragen: Sind Gründungsangaben zum Bestand verfügbar? Welche Bodenverhältnisse herrschen am Anbaustandort? Soll der Anbau eine eigene Gründung erhalten oder an den Bestand angebunden werden? Welche Wände, Böden und Dachbereiche sollen statisch zusammenwirken? Wie werden Feuchte, Luftdichtheit und Oberflächen am Anschluss gelöst? Welche Lasten müssen über die Gründung abgetragen werden? Eine ehrliche Bestandsaufnahme schafft eine belastbare Grundlage für vergleichbare Angebote und vermeidet Annahmen, die später korrigiert werden müssen. Für den größeren Zusammenhang von Raumprogramm, Gebäudehülle,

## Slide 10: Fragen für die weitere Planung eines Holzanbaus
Haustechnik und Erschließung bietet die Übersicht zum [Holzanbau in Düsseldorf](https://holzwerkduesseldorf.de/holzanbau/) einen ergänzenden Einstieg. Die Vertiefung zu [Gründung und Setzungsverhalten bei Holzanbauten](https://holzwerkduesseldorf.de/holzanbau/) behandelt die Anschlussfrage dagegen als eigenständige Planungsaufgabe.

## Slide 11: Weitere Dokumente zum Thema
Holzanbau: Gründung und Setzungsverhalten getrennt vom Bestand planen
Zugehöriges Dokument